## Slide 1
철저한 낭비배제에 의한
원가절감의 추진방향

## Slide 2
인재(人材)를 인재(人財)로 회사경영에 기여할 수 있는 인재를 키운다
ＧＰＳ란?：ＴＰＳ＋
인재육성
* ＪＩＴ＋자동화
* Just In Time
☆필요한 것을 필요할 때 필요한 만큼 만든다
* 自働化
☆이상이 발생하면 기계가 판단해서 정지(停止)한다
☆이상이 발생하면 작업자가 생산을 중지한다

## Slide 3
1. GPS의 목적 ------------------- 돈 버는 것
2. GPS의 기본적인 생각
(X) 판가 = 원가 + 이익 --- 원가주의로는 살아남을 수 없다
(O) 이익 = 판가 – 원가 --- 이러한 사고방식이 기본.
사는 쪽(고객)이 결정한다
이익을 증대하기 위해서는
철저한 낭비 배제가 필요.
Ｇ Ｐ Ｓ 목적

## Slide 4
무 자원국가
가공기술의 개발
신 제조기술의 확립
高 품질 低 COST
제품 수출
자원의 수입
일본의 숙명
- 제품의 판매전쟁
격화
- 치열한 싸움에 이기고
살아남을 수 있는
전략이 필요
세계시장
3. 배경
* 인간은 유한하지만, 기업은 무한하게 유지발전하지 않으면 안 된다…
이를 위한 사상을 만들어내는 것이 중요하다.

## Slide 5
1. 도입에 있어서 중요한 점
* GPS는 현장에서만 하는 것이 아니라, 기업(회사)전체가 노력해야 한다.
* GPS는 경영 시스템에 연결시키지 않으면 의미가 없음을 가장 먼저
TOP 스스로가 이해하는 것이 중요하다.
도입에 있어서의 포인트

## Slide 6
* 성공은 Top의 강한 의지에 달려있다.
* 목표를 설정하고 조기 결단 및 실행을 한다.
* Top 스스로 팔로우를 하고, 적시에 판단해서 변화에 민첩하게 대응한다.
* Top은
① 솔선 수범의 정신
② 現地、現物、現認 정신
③ 전원 참가에 의한 지혜의 결집
④ 人財 육성
3現으로 낭비를 파악하라
낭비를 파악하면, 그 당시, 그 장소에서 당장 혁신시켜라
1개 흘리기의 시작부터 끝까지 철저하게 감시・감독해라
도입에 있어서의 포인트

## Slide 7
2. 제조의 기본이념
* 기업에서 일하는 사람은 생애 중 가장 중요한 시간을 기업에서
생활하고 있다.
* 그 사람들에게 진정한 일의 장을 제공하지 않으면 안 된다….
진정한 일이란 어떤 것 인지부터 추구해 가고 있다.
기업에서
일하는
시간
생애의 시간
기타
시간
수면
시간
진정한
일의 추구
*ＧＰＳ는 현장에서만 하는 것이 아니라 전사적으로 임하지 않으면 안 된다.
* 제조를 서포트 해주는 조직
ＴＰＳ推進部
제조부서
人・物・設備
효율 추구
企画 ・ 経理
購買
生産管理
品質保証
生産技術
設計開発
保全
営業
공급업체
顧客
도입에 있어서의 포인트

## Slide 8
만
드
는
방
법
에
의
해
발
생
하
는
비
용
-
물
류
-
재
공
,
재
고
-
금
융
비
용
원
가
기
타
노
무
비
동
력
비
재
료
비
-
일
본
(
1
0
0
)
:
1
-
미
국
(
5
2
)
:
1
/
2
-
한
국
(
2
7
)
:
1
/
4
-
중
국
(
4
)
:
1
/
2
5
-
타
이
(
7
)
:
1
/
1
5
-
인
도
,
베
트
남
(
1
,
2
)
각 기업이 거의 비슷하다
각 기업에 따라 달라진다
원가의 구성
물건에 부가가치를 주는 원가
원가만을 높이는 비용

## Slide 9
3. 개선활동 전개 시의 마음가짐
새로운 제조기술을 확립하기 위해서는 많은 개선활동을
전개해야만 한다.
“네 안에 잠든 거인을 깨워라!”
① 작업자에 대한 배려를 소중하게 여길 것
② 자사의 독자적 지혜 및 아이디어를 도입할 것
③ 곤란에 처하지 않으면 지혜는 나오지 않는다
④ 돈을 쓰지 마라, 지혜를 내라, 지혜가 없으면 땀을 흘려라
⑤ 변명하지 마라！ 할 수 있는 방법을 생각해라
⑥ 당장 실행할 것. 완벽을 노리지 마라, 60점이라도 좋다
⑦ 돈이 되지 않는 움직임을 돈이 되는 일로 바꾸어라
⑨ 개선은 무한하다. 지금의 방식이 가장 나쁘다고 생각하라
⑩ 문제를 숨기지 말 것.
⑧ 시간은 동작의 그림자다. 낭비적인 동작의 그늘에는 시간의 낭비가 있다.
도입에 있어서의 포인트

## Slide 10
GPS의 기본은５S
표준화 및 유지
현장의 가시화
문제점 적출
개선
지원
기준의 검토 및 작성
10
5S의 정의
● 整理 필요한 것과 필요 없는 것을 분리해서 필요 없는 것은 만들지 않는다
● 整頓 눈으로 보는 관리가 가능, 문제가 보이는 직장
● 清潔 안전・건강한 작업환경
● 清掃 직장의 미화
● 躾(습관) 표준화 및 훈련

## Slide 11
원가만을 높이는 생산의 모든 요소
A.정미작업: 작업에 의해 물건에
부가가치를 주는 동작
B.낭비: 작업상 불필요한 동작
부가가치가 없는 동작
C.당장 생략해도 아무런 지장이 없는
낭비
D.지금의 조건에서는 불가피한 낭비
(조건을 바꾸면 없앨 수 있는 낭비)
③ 과잉생산의 낭비가 제일 나쁨
(ㄱ) 새로운 낭비를 발생시킨다
◎ 재료, 부품을 먼저 써버린다(즉 쓸데없이 먼저 만들어 이자의 부담만 가중됨)
◎ 용기(팔레트, 상자) 등의 증가
◎ 리프트 등 운반차의 증가
(ㄴ) 어떤 이유로 과잉생산을 하게 되는가
◎ 가동률의 잘못된 사고방식
◎ 라인을 스톱하는 것이 나쁘다라는 사고방식
◎ 기계고장, 불량, 결근 등에 대한
안심임(安心賃)
◎ 부하량의 산포
◎ 나쁜 생산 시스템(1개 흘리기 방식이 아님)
문제를 감춘다
① 작업자의 동작의 내용
② 7가지 낭비
1
)
과
잉
생
산
의
낭
비
2
)
운
반
의
낭
비
3
)
재
고
의
낭
비
4
)
5
)
대
기
의
낭
비
6
)
동작의 낭비
7
)
불
량
,
재
작
업
의
낭
비
다
른
낭
비
를
감
추
어
개
선
을
저
해
한
다
.
개
선
의
실
마
리
가
된
다
.
物
의
낭
비
人
의
낭
비
質
의
낭
비
가공 그 자체의 낭비
낭비를 생각하는 방법

## Slide 12
⊙稼働率 = 수요량 / 정시생산능력 X 100 --- 100% 이상이나 이하가 되는 경우가 있다.
〔설비능력으로 풀 작업할 때의 정시능력에 대한 수요의 비율〕
대량로트로 생산하는 편이 이익이라고 잘못 생각하는 기업이 많다.
⊙可動率 = 가동하고 싶을 때에 설비기계가 정상적으로 움직여주는 비율
--- 예방보전이나 준비교체 개선을 통해 항상 100%가 바람직.
팔리는 물건을 팔리는 만큼만 만든다.
稼働率과 可動率

## Slide 13
겉보기 능률
진정한 능률
10명이 100개/일
⇓
10명이 120개/일
필요 수
100개/일
10명이 120개/일
=> 20개 과잉생산
9명이 100개/일=>개선
개개의 능률
전체의 능률
능률의 사고방법

## Slide 14
* 운반한다는 것 자체가 낭비
① 일시적인 임시로 두기, 환적 및 이동하기 위해 발생하는 낭비
② 창고→기계 옆, 기계 →작업자 등 여러 번 환적이나 이동이 반복
①
②
이동
이동
잠시 두기
14
機械
素材 팔레트
(部品倉庫)
完成品팔레트
(完成品倉庫)
部品
가공 후의 부품
잠시 두기
7대 낭비
운반의 낭비

## Slide 15
15
재고의 낭비
* 팔릴 거라고 만든 물건이 창고에 쌓여 바로 출하되지 않는다
물건은 고객에게 건네줄 때야 비로소 돈이 된다.
재고로 가지고 있는 동안에는 전부 낭비
재고

## Slide 16
16
동작의 낭비
① 손의 움직임 : 물건을 이동시킨다
② 다리의 움직임 : 반보 보행, 반보 逆보행
③몸의 움직임 : 발돋움, 쪼그리기, 뒤돌기
④ 물건의 움직임 : 물건의 상하, 반전
⑤ 눈의 움직임 : 물건을 찾음, 판단 작업

## Slide 17
17
대기의 낭비
* 작업자가 작업을 하고 싶어도 할 수 없는 상태
* 4M
人 : 2인 작업, 작업 밸런스가 나쁘다
物 : 재료가 없다(결품, 불량, 미납 등)
設備 : 고장, 머신 사이클이 길다
方法 : 감시작업, 작업지시 없음, 작업계획 없음

## Slide 18
18
２０
３０
가공 그 자체의 낭비
* 제조상의 낭비
설계지시에서 20mm였던 제조가 지시사항 이었는데 반해, 실제로는 30mm의 용접을 하고 있다
* 설계상의 낭비
구조상 보이지 않는 곳에도 도장을 하고 있다.
Notes: 18

## Slide 19
낭비적인 비용이 발생
19
불량, 재작업의 낭비
불량이 나오면 재생산, 재작업(공수)이 발생
* 불량의 원인규명과 대책이 필요
낭비적인 비용이 발생

## Slide 20
①
②
③
④
⑤
오버로드가 걸려서 퓨즈가 끊겼기 때문이다
・왜 오버로드가 걸렸는가
・왜 기계가 멈췄는가
축수부의 윤활이 충분하지 않기 때문이다
・왜 충분히 윤활되지 않았는가
・왜 충분히 펌프하지 않았는가
윤활펌프가 충분히 펌프하지 않았기 때문이다
펌프의 축수부가 마모되서 조여주지 않았기 때문이다
・왜 마모되었는가
対策･･･스트레이너를 설치
스트레이너 미설치로 철분이 들어갔기 때문이다
20
원인규명은 “왜”를 ５번 반복하라

## Slide 21
GPS생산방식의 2개의 기둥
JUST IN TIME
필요한 것을, 필요한 때에,
필요한 만큼 만드는 것---
물건을 공정에 따라 한 개씩
흘리는 구조
리드타임이 짧아진다.
가공작업 외 작업이 준다.
재고가 준다.
공정간의 밸런스가 잡힌다.
문제가 명확해진다.
공정 짜는 법→
운반방법 →
준비작업단축→
표준작업작성→
←워크 흘리는 법
← 정보전달방법
← 과잉생산방지
← etc
현장의
긴장감과
자율성
목적의
명확화
지혜의
결집,
의욕
인간성
존 중
自働化
공정중의 이상과 문제점을
발생시점에서 알 수 있도록
하기 위해 설비, 라인이 자
율신경을 가지고 판단,정지
할 수 있는 구조.
문제가 분명해지면 해결가능.
품질의 확보.
개선니즈의 정도를 알 수 있다.
보다 높은 레벨에 도전.
이상 중심의 관리.
기계라인 정지→
자동화 순서 →
고장조치방법→
불량조치방법→
←눈으로보는관리
← 문제점발견방법
← 문제해결 방법
← etc
平 準 化 生 産 (생산은 양과 종류를 평균해서 만드는 것이 가장 좋다)
ＧＰＳ생산방식의 ２개의 기둥과 一人工추구

## Slide 22
* 정보의 정확도 향상이 절대 조건
22
Ｎ
Ｎ+1
생산개시
Ｎ+2
Ｎ-1
내시
생산정보 ４Ｍ제조준비
* 年 : 연간계횓 내시
* 月 : 월간계획 내시(N확정 내시, N+1, 2내시)
전월 20일에 확정
* 日 : 일계획(간판)
Notes: 22

## Slide 23
택트타임 T.T
한 개 혹은 1대를 몇 분 혹은 몇 초 동안에 만들지 않으면 안 되는가.
실행택트
1교대 가동시간(정시)
필요수(1교대 당 생산대수)
매달 바뀐다.
1교대 가동시간(정시) + 허가 받은 잔업시간
필요수(1교대 당 생산대수)
사이클 타임 C.T
한 개 혹은 1대를 몇 분 혹은 몇 초에 만들었는가?
실제 측정치
Tact Time

## Slide 24
* 생산하는 물건의 종류와 양을 평균화 하는 일
전제 : 460분/일
A | B | A | A
A | C | B | A
A | C | B | A
A | A | B | A
C
B
A
차종 | 월 생산 | 생산량/교대 | Tact Time | 
A | 9,200 | 230 | 2.0’ | -●-●-●-●-●-
B | 5,520 | 138 | 3.3’ | -▲-▲-▲-
C | 3,680 | 92 | 5.0’ | -X-X-
 | 18,400臺 | 460臺 | 1.0’ | 
LOT 생산
평준화 생산
평준화 생산_전제조건

## Slide 25
앞 공정 : T.T 3분
뒷 공정 : T.T 1분/1개
후 공정이 LOT로 인수하면 전 공정이 곤란하다.
Ａ
Ｂ
Ｃ
c
b
a
a
a
a
b
b
b
c
c
c
１分
１分
前공정（A、B、C)의 생산능력을 각각 1分으로 할지
또는
前공정과 後공정간에 後공정（조립）라인을 계속해서 가동할 수 있을 만큼의 재공품이 필요
사람, 물건, 설비의 낭비 발생
c
c
c
b
b
b
a
a
a
１分
b
Ａ
Ｂ
Ｃ
工程
部品
c
b
a
a
a
b
b
b
c
c
c
a
１分
１分
前공정（A、B、C)의 생산능력은 각각 ３分으로 좋다
여분의 재공품은 필요없다
１分
c

## Slide 26
AAAＢＢＢCCC
Ｃ가 계속하면 라인스톱
Ｂ가 계속 대기상태
AＢCAＢCAＢC
秒
７０
６０
５０
４０
３０
26
７０
６０
５０
４０
３０
秒
Ｂ
Ｃ
Ａ
LOT생산하면 自工程도 곤란하다.
차량 조립라인의 평준화 생산
1공정
２공정
３공정
C
B
A
진행방향
START
END
T.T
T.T
Notes: 26

## Slide 27
27
JUST IN TIME
모든 공정을 前공정・後공정으로 연결
후 공정 인수
후 공정은 팔린 것 만큼 전 공정에 가지러 간다.
후 보충 생산
전 공정은 후 공정이 인수한 것 만큼만 생산한다.
후 공정
전공정
Notes: 27

## Slide 28
모회사
かんばん
간판 바꿔끼기
공정 내 간판
공급업체
빈 상자
완성품재고
인수 간판
後공정인수
後보충생산
①
②
③
④
빼간 수만큼 보충
引取りかんばん
かんばん
인수 간판
28
後공정인수＊後보충생산도 표시
Notes: 28

## Slide 29
( Just In Time 생산을 하기 위한 도구 )
[ 간판의 역할 ]
1) 생산, 운반의 지시정보 --- 무엇을 얼만큼 생산해서,
어디로 운반하면 좋은가.
2) 눈으로 보는 관리의 도구
과잉생산의 제어 --- 간판이 없는 물건은 만들지 않는다.
진척상황 파악 --- 남은 간판 매수에 따라.
3) 개선의 도구
라인에 물건이 넘쳐 나고 있다 --- 간판매수를 줄인다.
후 공정에서 오는 간판매수가 평균화되어 있지 않다
--- 평준화가 무너졌다.
--- 떼는 룰이 지켜지고 있지 않다.
--- 라인스톱이 많다.
* 반복 생산하지 않는 물건에는 적합하지 않다
생
산
,
운
반
의
지
시
정
보
눈
으
로
보
는
관
리
의
도
구
철
저
한
낭
비
의
배
제
과잉생산의 낭비를 억제한다.
개선의 도구
간판

## Slide 30
①생산지시 간판
③임시간판 ･･･
A) 공정 内 간판 ･･･
後공정에서 인수한 양 만큼을 인수한 순서로 後보충 생산하도록
생산지시 하기 위해 사용
B) 신호간판 ･･･
한 라인에서 다품종을 가공해서 준비교체에 약간의 시간이 필요한 LOT생산공정에서 생산지시 하는데 이용
②인수간판
C) 공정간 인수간판 ･･･
사내에서 後공정이 前공정에서 필요한 물건을 인수하기 위해 사용
D) 외주부품 납입간판 ･･･
공급업체에서 납입되는 부품에 사용
임시 출근 등에 대응을 하기 위해 사용
고객
완
성
품
店
W
P
스토어
P
공급업체
C
A
C
B
D
집
하
출
하
D
（例）부품공장 경우
鋼材제조
D
30
간판의 종류와 각각의 역할
Notes: 30

## Slide 31
납입사이클
공급업체
○○○㈱
○△□㈱
부품공장 번지
품명
품번
등번호 （모회사）
수용 수
연번
납입 수입
前공정･공급업체
後공정･모회사
납입 상자 종류
１２３４５－６７８９０－００
１２３
31
収容数
10
後공정・모회사
Ａ－ ３－１
１－２－２
TP331
간판（表）：인수간판
Notes: 31

## Slide 32
・공급업체･前공정에서 사용하는 정보
・식별하기 어려운 경우, 사진 등으로 표시
１２３４５－６７８９０－００
１２３
32
10/TP331
간판설명（裏）
출하간판
간판의 사용
간판의 확인
Notes: 32

## Slide 33
사이클
１-１-１
１-２-２
１-２-４
１-４-６
１-４-２
1일째
2일째
3일째
4일째
33
재고
１-１-１
１-１-１
１-４-２
１일
１일
납입사이클
・ 제품의 납입회수와 간판을 가지고 돌아간 후 언제 납입할 지를 결정한 것
Notes: 33

## Slide 34
日
回
便後
a
b
c
－
－
1
4
2
－
－
a (c + 1)
b
＋
α
일 당 필요수 ×
수용수
（係数）
（枚数）
＝
９．５
＝
１０매
소수점 이하 절상
×
０．９５
１０
１００
（안전계수）
＝
０．９５
＋
0.2
3
4
＝
4
1
(2+1)
＋
0.2
（例）
일 당 필요수＝１００
＝
χ
ｙ＝
＝
ｙ＝
상자 당 수용수＝１０
χ
χ
간판매수의 설정

## Slide 35
：부품
：간판
〔납입・하역〕
〔수용・상품의 처리〕
〔공급〕
〔출하준비〕
〔발주처리〕
〔사용〕
〔인수〕
〔회수〕
電子かんばん
親会社
협력업체
親포스트
35
부품선반
子포스트
간판의 흐름
Notes: 35

## Slide 36
火
水
木
月
金
月
土
우선도 高
低
신호간판 걸기
前공정
프레스
後공정
조립
보관장소
프레스 Ｂ－1－10
품번
00001-00000
등번호
1001
수용수
100
상자종류
ＡＰ
LOT
500
신호위치
3
부품 스토어
금일
생산
８:00
12:00
17:00
３日
36
１日
신호간판
* 준비교체에 약간의 시간이 걸리는 LOT생산공장에서 사용
* 통상간판의 조건 외에 LOT와 신호위치를 정한다
Notes: 36

## Slide 37
37
간판규칙
①처음 한 개를 사용할 때（또는 정해진 양에 왔을 때）간판을 뗀다
②後공정이 前공정으로 간판을 가지고 간다
③떼간 물건을 그 만큼만 생산（운반）한다
④간판이 없는 물건은 생산（운반）하지 않는다
⑤간판은 반드시 현물과 함께 운반한다
⑥간판이 없는 물건은 사용하지 않는다

## Slide 38
실시사항
계 획 구 매
간 판 조 달
관리공수 大
・계획수정 시간이 많다
・생산변동 대응이 곤란
・재고過多, 결품발생
Ｎ확정 Ｎ＋1 Ｎ＋2내시
일별 확정 지시
・변경 일일이 수정
공급업체 반려
계획수정 再지시납입
손실금액 집계 ＆ 계획추가
공수관리 小
・생산변동에 신속하게 대응
・재고의 적정화가 용이
・일 당 지시 간판 증감
Ｎ확정내시 Ｎ＋1 Ｎ＋2내시
일 당 내시 ±10%
간판을 붙여 반려 후,
再납입
손실금액 집계 만
특 징
월간지시
일 당 납입수
부품불량
가공불량
38
간판과 계획구매의 차이
간판의 운용조건
後공정
（모회사）
평준화를 지킴
（기본±１０％）
前공정
（협력업체）
납기
수량
품질
상호신뢰
100％지킴

## Slide 39
+
⊙ 후 공정의 생산정보를 그대로 가능한 한 상세하고, 신속하게 전공정에
전달하여, 생산에 반영시키고, 문제가 있으면 바로 손을 쓸 수 있다.
⊙ 최소한의 재고로 최대(효율이 좋은)의 생산을 한다.
『 不定 時(期) 定量 운반 』 --- JIT의 원칙
⇒ 후 공정이 1 PALLET 혹은 1개(정량)을 사용했다면
그 시점(부정기)에서 전 공정 또는 스토어에서 가져온다.
[인수량이 기준]
『 定時(期) 不 定量 운반 』 --- 현재로는 가장 좋은 방법이다.
⇒ 전 공정이 먼 곳(외주처)에 있는 경우에는 바로 가져올 수
없기 때문에 시간을 정해서(정시) 간판분량(부정량)만큼
가져온다.
[경과시간이 기준]
운반
운반의 특징
* 「물건과 정보를 합쳐서 운반」- 조금씩 운반 (여러 번 운반)
운반의 원칙

## Slide 40
『 조금씩 효율적인 운반을 하기 위해서는 』
⇒ 혼재운반 : 여러 부품이나 여러 회사의 부품을 1台의 차에 실어 운반
⇒ SET운반(물방개 운반) : S/A부품 등을 前공정을 돌며 모아서 운반
⇒ 이어타기 운반(갈아타기 운반) : 한 명이 ２台의 차를 담당하여 납입에서 돌아오면
곧바로 다른 1台의 처로 갈아타서 납품하러 간다
⇒ 하이어(CALL TAXI방식) : 대물부품 등은 라인 옆에 1팔레트밖에 놓을 수 없기 때문에,
없어지기 직전에 램프 등으로 호출한다
⇒ 순서 인수 (공급): 조립 순서가 정해서 있을 때 또는 메인라인에서의 순서지시에 맞추어
세트장에서 순서에 따라 준비한 것을 필요한 때에 인수한다
⇒ SET공급 : 순서인수를 할 때, 공정단위에서 세트로 인수한다
운반의 형태

## Slide 41
물건이 한 개 한 개 차례차례로 공정에 따라 나아가, 공정마다에 가치가 붙는다.
①
②
③
⑦
⑥
⑤
④
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
공정 순서에 따른 설비배치
①
②
③
⑦
⑥
⑤
④
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
1개 흘리기
다공정 담당
공정의 흐름화

## Slide 42
・外준비교체
라인 또는 설비 가동 중에
준비하는 준비교체 시간
＊포인트
外준비교체 시간을 단축 개선한다
찾는 시간을 없애기 위해서
１）금형, 치구 등 간접재료 위치는
알기 쉽게 한다
２）아이템마다 주소를 정한다
・内준비교체
라인 또는 설비를 정지하고
하는 준비교체 시간
＊포인트
内준비교체를 外준비교체로 이동
内준비교체 시간을 단축 개선한다
１）세트 위치의 기준을 정한다
２）조정수치를 정한다
３）절차도 정한다
42
준비교체 사고방식
小LOT생산（준비교체시간 단축）
결과, 大LOT생산부터 小LOT생산으로 더욱이 재고절감이 진행
Notes: 42

## Slide 43
* 품질은 공정에서 만든다(불량은 후공정으로 보내지 않는다)
自働化 | 自動化
이상을 기계 자신이 판단하여 정지한다 | 이상 발생 시, 누군가 스위치를 끄지 않는 한 동작이 계속된다.
불량이 나지 않고 기계, 금형, 치구의 고장이 미연에 방지된다. | 불량이 발생하여도 발견이 지연되어 기계, 금형, 치구에 고장이 날 우려가 있다.
이상의 원인을 파악하기 쉽고, 재발 방지가 쉽다. | 이상의 원인을 조기에 발견할 수 없고, 재발 방지가 어렵다.
省 人 | 省 力
自動
檢知
自働化
＜自働化와 自動化의 차이＞

## Slide 44
작업이 지연될 때는 라인(컨베이어)을 멈춘다.
작업자는
라인을
세우는 것도
일이다.
정위치 정지
① 어느 누가 작업을 하더라도 불량이 발생치 않도록 하기 위함.
② 불량과 결품 누락 방지용으로 많이 활용되고 있음.
③ 가공물의 형상차이를 이용하여 거꾸로 부착하는 것을 방지한 例
④ 자동기계를 이용한 너트 용접 시 용접누락에도 활용함.
STOP
: 자동화를 하기 위한 보조 수단이다.
수작업라인(컨베이어)의 자동화
안돈
* 황색･･･호출
* 적색･･･라인스톱
FOOL PROOF(안전장치)

## Slide 45
자동화에 의한 감시인의 해방
--- 사람의 일과 기계의 일을 분리
멍~
- 1 Man, 1 Machine 에서 감시자의 해방
- 자동라인에서의 이상 감시자의 해방
작업방법 개선 차트
현 상
개 선
- 省人의 하나의 수단 -
보다 효율적인 일의 추구

## Slide 46
(JIT, 自働化와 더불어 도요다 생산방식의 제3의 기둥이라 불리고 있다)
철저히 낭비를 배제하여 현재보다 적은 인원으로 작업을 가능하게 한다
추진방법
사람의 일과 기계의 일을 분리
현 상
개 선
1인공의 추구
낭비를 배제해서 부가가치 있는 일（정미작업）의 비율을 높일 경우, 이 방식이 중요한 포인트가 된다

## Slide 47
* 생산의 증감에 맞추어 인원（공수）도 증감할 수 있는 라인을 少人化 라인이라고 한다
* 양 변동이라도 台 당 시간을 유지할 수 있는 구조가 필요
少人化
* 추진방식
少人数 전용 라인（島）을 모아서 多人数 라인을 만든다
〔大部屋化〕
・동일 TACT연결방식
・多品種混合方式
동일 TACT 연결방식
Tact Time이 같은 라인을 레이아웃 변경 등으로 공정을 결합시켜, 작업조합과 개선을 진행하는 방법.
（개선前）
２
１，９０
７８“
41.2“
６７０개
B
計
２
１，８４
７６“
41.2“
６７０개
A
인원
필요
인공
개 당
공수
T.T
필요수
／1교대 당
라인
４
３，７４
（개선後）
３
１，４１
７８“
５５“
５００개
B
計
１，３８
７６“
５５“
５００개
A
인원
필요
인공
개 당
공수
T.T
필요수
／1교대 당
라인
２，７９
B라인
A라인
４人
３人

## Slide 48
필요인공
필요수
＝
×
개 당 공수
가동시간
편성결과 확인〔편성효율〕
실제 배치
필요인공
편성효율＝
3.74
4
＝
93.5%
2.79
3
＝
93.0%
2.79
4
＝
69.7%
２
１，９０
７８“
41.2“
６７０개
B
計
２
１，８４
７６“
41.2“
６７０개
A
인원
필요
인공
개 당
공수
T.T
필요수
／1교대 당
라인
３
１，４１
７８“
５５“
５００개
B
計
１，３８
７６“
５５“
５００개
A
인원
필요
인공
개 당
공수
T.T
필요수
／1교대 당
라인
４
３，７４
２，７９
Ａ
670개
×
76초
＝
27,600 초
50,920
27,600
＝
1.84
Ａ＋Ｂ의 필요인공：1.84＋1.90＝3.74
（例）
＝
48
필요인공의 계산

## Slide 49
０．６１人＋０．２７人＋준비교체 공수＝０．８８人＋준비교체 공수
준비교체를 늘려서라도 생산라인을 통합하여 집약하는 방식
（例）C와 D의 라인에서 D라인의 생산품목을 C라인에서 생산할 수 있도록
해서 라인을 통합해 공수를 효율적으로 집약한다
Ｃ라인
Ｄ라인
２人
１人
(１人)
２
０．８８
計
１
０．２７
５２“
１９３“
143개
D
１
０，６１
４８“
７８“
350개
C
인원
필요
인공
개 당 공수
T.T
필요수
라인
直
49
多品種混合方式
(１人)
(2人)
Notes: 49

## Slide 50
- 원가를 달성하기 위해, 관리감독자가 같은 척도로 볼 수 있게 한다.
(자율신경이 있어 문제를 누가 보든 알 수 있는 라인으로 만든다.)
목적
- 할당한 작업이 많은가 적은가를 알 수 있도록 하기 위해서.
- 자신의 작업의 진척도를 알 수 있도록 하기 위해서.
왜 만드는가
- 정 피치 컨베어 - 평준화 포스트(쪼로비끼)
- 안돈 - 생산관리 판 등
페이스 메이커의 예
일의 늦고 빠름을 그 때 그 때 알아 빨리 손을 쓰기 위해서,
페이스메이커는 필요 불가결하다.
페이스 메이커(PACE MAKER) 운영 TOOL
* 진척상황을 1개 또는 1대 단위로 알 수 있도록 해주는 도구를 말한다

## Slide 51
* 목적 -前공정이 멈추면 메인라인도 동시에 멈추므로, 커다란 기회 손실을 초래.（반대의 경우도 같다） 이를 방지하기 위한 것이다
AB제어 – 운영 TOOL
* No Work, Full Work라고도 말한다
(前공정이 멈추면 後공정도 멈춘다. 반대의 경우도 있음)
* 後공정 인수에 응해 １개마다 일정한 간격으로 제품을 보낸다.
그 간격을 Ｔ.Ｔ과 일치시킨 컨베이어를 제어하는 방법
* 목적 - 표준재공을 최소수로 일정하게 유지
・과잉생산의 억제
・표준작업을 지킬 수 있다
BUFFER
前공정
後공정
BUFFER
* BUFFER：라인 연결 부분（합류점）에는 반드시 재공을 가진다

## Slide 52
1. 표준작업이란
- JUST IN TIME, 自働化, 1인공을 추구할 때,
『낭비가 가장 적은 순서로 효율적인 작업을 조합한 것』
2. 표준작업의 조건
- 사람의 동작을 중심으로 할 것.
- 반복 작업일 것.
3. 표준작업의 3요소
① TACT TIME
- 1개 또는 1대를 몇 분, 몇 초로 만들지 않으면 안 된다는 시간.
② 작업순서
- 물건을 가공 또는 조립한다든지 작업자가 물건을 운반하는
기계에 장착하거나 떼어내는 순서.
③ 표준 재공
- 동일한 순서로 반복하여 작업할 수 있도록 하기 위하여 공정 내
또는 기계 안에 필요한 최소한의 재공품.
TACT TIME
④ 표준작업을 결정하는 순서
- 공정별 능력표
- 표준작업 조합표
- 표준작업표
표준 재공(●)
작업순서
①~⑥
표준작업

## Slide 53
개선의 스텝
개선Needs의 명확화
(목표)
사실을 파악한다(현상을 나타냄)
표준(表準)작업조합표
표준(表準)작업표
낭비를 발견
-사실을 근간으로
문제점의 적출
실천
반성(Follow-up)
개선
개선 후의 표준작업을 만들고
-표준(標準)작업조합표
-표준(標準)작업표
개선
표준작업에 의한 개선

## Slide 54
・현상 파악
（전 작업자의 사이클 타임을 측정）
・라인스톱이 ・라인스톱이
많은 라인 적은 라인
・개선 후의 작업 밸런스
더욱이 개선
또는 라인
집합에 따른
省人、少人化
（개선 방향 설정）
・C.T 단축인지 언밸런스의
해소인지를 판별한다
（개선）
・개개의 작업자 표준작업을
기초로 개개의 작업 및 작업 밸런스를
취한다
T.T
T.T
A B C D
A B C D
A B C D
T.T
54
개선의 구체적인 추진방안（공수절감）
Notes: 54

## Slide 55
＊Neck공정과 Neck 설비를 찾아낸다
（공정별능력표）
＊사람이 Neck인지 설비가 Neck인지를 판별한다
（표준작업조합표, 표준작업표）
＊사람의 일과 기계의 일을 재 조합한다
＊앞으로 몇 초 단축하면 좋을지를 명확히 해서 개선한다
스텝１
스텝２
스텝３
55
생산능력의 향상
* 개선의 착안점
１）사람이 Neck（작업자가 많은 곳에 주목）
（대기가 있는 곳은 작업의 재분배를 한다）
＊작업조합 변경에 의해 작업 밸런스를 취한다
＊보행거리의 단축
＊수작업시간의 단축
＊사람의 일과 기계의 일의 분리
２）설비가 Neck인 경우
＊기동 스위치를 누르는 타이밍을 빨리 할 수 없는가
＊반송 스트로크를 단축할 수 없는가
＊기계 작동을 오버랩시켜 가공 외 시간의 단축은 할 수 없는가
＊반송 속도를 조절할 수 없는가
Notes: 55

## Slide 56
◆ 발의 움직임
⊙ 헛보행
⊙ 반걸음 뒷걸음치기
⊙ 반걸음 더 깊이 내딛기
⊙ 멈춰 서기 등
◆ 손의 움직임
⊙ 상하, 좌우
⊙ 한 손의 대기
⊙ 유지
⊙ 고쳐 잡기
⊙ 반복
⊙ 잡기 힘들다
⊙ 하기 힘들다
⊙ 놓은 순간 등
◆ 물건의 움직임
⊙ 상하, 좌우
⊙ 반전
⊙ 방향전환
⊙ 잡기, 놓기 등
물건을 수평이동 가능하도록 배치
◆ 몸의 움직임
⊙ 방향 바꾸기
⊙ 허리 굽히기
⊙ 무거운 물건 운반
⊙ 끌어당기기
⊙ 불안전 동작 등
불안전한 자세, 상하운동은 안됨
◆ 눈의 움직임
⊙ 찾는다
⊙ 고른다
⊙ 확인
⊙ 보기 힘들다
⊙ 노린다
⊙ 주의한다
⊙ 초조 등
리드미컬하게 ! ! !
사람의 동작, 낭비를 찾는 방법

## Slide 57
표준작업 중에 품질체크작업을 도입하여 품질을 확보.
☞ 품질체크 작업의 개선
- 체크 작업의 분할
- 체크작업의 단축(간이게이지 등) 등
＊검사는 표준작업을 지키면서 하는가를 확인하고
지켜지지 않고 있으면 지킬 수 있도록 한다
・・・ 완성품의 良否를 판단하는 것은 아니다
☞ 룰을 지킬 수 있는 표준작업의 개선
☞ 깜짝 놀라는 작업을 철저히 배제
☞ 압박감이 없는 공정
☞ 청소하기 쉬운 공정
품질
안전, 환경의 유지

## Slide 58
自工程完結
自shop完結
全体完結
조립
최후검사
〈보증의 질〉
自shop完結
自工程完結
全体完結
높다
낮다
自工程完結의 사고방식
* 개선은 영원하며 무한
마지막으로
유지
진보・발전
시 간
시대의 진보는 빠르다
개선
유지
개선
유지
유지
개선