## Slide 1: Learning module 1
The following is an explanation of the obligatory phrases which you must understand and learn
Vous trouverez ci-dessous une explication des phrases obligatoires que vous devez comprendre et apprendre.

## Slide 2: Ground phraseology Explications de la phraséologie au sol
Notes: ²²

## Slide 3: Alignement avec attente
ATC: Alignez vous et attendez piste 32L (line up and wait runway 32L)
L’avion est au point d’attente derrière la ligne jaune N1 N8 etc. L’avion est autorisé par le contrôleur à pénétrer sur la piste s’aligner et attendre.
Avion: Je m’aligne et j’attends piste 32L (lining up and waiting runway 32L)
Le pilote dans l’avion accuse réception du message et répète les parties pertinentes du message.
ATC: Remontez piste 32L alignez-vous et attendez (backtrack runway 32L,line up and wait)
Le controleur autorise l’avion de pénétrer, remonter la piste, s'aligner et d’attendre
Avion: Je remonte la piste m’alinge et je m’attends (backtracking runway 32L, lining up and waiting)
Le pilote dans l’avion accuse réception du message et répète les parties pertinentes du message.

## Slide 4: Multi-Alignements (un avion s’aligne derrière un autre avion)
ATC: Alignez vous et attendez piste 32L numéro 2 au départ (line up and wait runway 32L number 2 for departure)
L’avion est au point d’attente derrière la ligne jaune N1 N8 etc. L’avion est autorisé par le contrôleur à pénétrer sur la piste, à s’aligner et attendre. Dans ce cas il y a un avion qui décolle qui est numéro 1 au départ
Avion: Je m’aligne et j’attends piste 32L numéro 2 au départ (lining up and waiting runway 32L number 2 for departure)
Le pilote dans l’avion accuse réception du message et répète les parties pertinentes du message.

## Slide 5: Interruption de décollage
ATC: Stoppez immédiatement ( indicatif d’avion) Stoppez immédiatement (Stop Immediately ( callsign) Stop Immediately )
L’avion à la demande du contrôleur doit s’arrêter immédiatement, c’est un ordre pas une demande
Avion: Je stoppe immédiatement (Stopping Immediately)
Le pilote dans l’avion accuse réception du message
Avion: J’interrompe le décollage (Aborting take-off)
Le pilote de sa propre initiative va arrêter le décollage (pour diverses raisons mais souvent liée à un problème technique)

## Slide 6: Autorisation de décollage
ATC: Piste 32L autorisé decollage
(Runway 32L cleared to take off ) Autorisation de décollage
ATC: Piste 32L je decolle
(Runway 32L taking off) Collationnement par le pilote
ATC: Alignez vous piste 32L, autorisé décollage
(Line up runway 32L cleared for take off) Authorization de pénétrer, s’aligner et décoller
Je m’aligne piste 32L, je decolle
(Lining up runway 32L and taking off) Collationnement par le pilote
ATC: Alignez-vous piste 32L authorisé décollage immédiat
(Line up runway 32L cleared for immediate take off) Autorisation de pénétrer s’alinger et décoller rapidement
Je m’aligne piste 32L et je decolle
(Lining up runway 32L and taking off) Collationnement par le pilote

## Slide 7: Dernière phase de l’approche avant finale et atterrissage
ATC: Autorisé approche (exemple ILS) piste 32L
( Cleared ILS approach runway 32L) Le contrôleur va donner le type d’approche à l’avion (ILS GNSS etc..) et le piste pour l’atterissage
Avion: Demande une approche ILS piste 32L
( Request ILS approach runway 32L) Le pilote va demander le type d’approche qu’il désire (ILS GNSS etc..) et le piste pour l’atterissage
ATC: Autorisé approche piste 32L
( Cleared approach runway 32L) Le contrôleur va autorisé l’avion d’éffectuer l’approche
Piste 32L autorisé atterrissage
(Runway 32L cleared to land Le contôleur autorise l’avion à atterrir
Piste 32L, J’atteris
(Runway 32L landing) Le pilote doit obligatoirement répéter l’instruction

## Slide 8: Manouvres particuliers
Avion: Demande toucher
(Request touch and go) Un toucher est quand l’avion pose les roues sur la piste et qu’il redécolle dans la foulée
ATC: Piste 32L autorisé touché
(Runway 32L cleared touch and go) Le contrôleur autorise l’avion à faire un toucher
Avion: Demande exercice d’autorotation
( Request pratice autorotation) L’autorotation est la mise en autorotation du rotor principal et qui permet un hélicoptère de descendre et d’atterrir sans dommage
ATC: autorotation approuvée
(Practice autorotation approved) l’autorotation est approuvée par le contrôleur
Avion: Demande option
(Request option) Une option laisse le choix de l’avion de faire « un toucher, « un stop and go » ou un atterissage complet ou une remise de gaz
ATC: Piste 32L autorisé option
( Runway 32L cleared option) L’option est approuvée par le contrôleur
ATC: Remettez le gaz
( Go around) Le contrôleur peut demander à l’avion de faire une remise de gaz (piste occupée etc.. ) ou le pilote peut également faire lui-même ( approche non stabilisée etc..)
Avion: Je remets le gaz
( Going around) Le pilote confirme son action
ATC: Faites un atterrissage complet
(Make a full stop landing) Le pilote va effecteur un atterissage complet

## Slide 9: Circuit de l’aérodrome (tour de piste)

## Slide 10: Dans le circuit de l’aérodrome (tour de piste)
Vent arrière
(Downwind)
Fin de vent arrière
(End of downwind)
Dernier virage
( Turning final)
Finale (Finale)
(Final)

## Slide 11: Circuit de l’aérodrome (tour de piste)
Le tour de piste est fait à 1000 pieds du sol. A Blagnac LFBO l’aéroport est à 500 pieds donc le tour de piste (circuit est fait à 1500 pieds QNH)
Les instructions pour effectuer un tour de piste est publiée sur la documentation aéronautique concernant l’aéroport
A LFBO le tour de piste est autorisé des deux côtés (main droite/main gauche)
Ouest vers Colomiers
Est vers Blagnac
A noter que le circuit jaune d’Airbus
est fait côté ouest

## Slide 12: Comment un fait circuit de l’aérodrome (tour de piste)
Il y a 4 branches d’un tour de piste
Le tour de piste est rectangulaire
L’avion décolle face au vent, en suite l’avion tourne à droit ou gauche par 90° sur le « crosswind leg »
En suite l’avion tourne dans la direction de la piste sur le « downwind » (vent arrière)
Fin de « downwind » l’avion tourne sur le « base leg » (étape de base)
Pour terminer le tour de piste l’avion tourne et s’aligne sur la piste avec le vent en face pour effectuer l’atterissage
Vent arrière
(Downwind)
Fin de vent arrière
(End of downwind)
Dernier virage
( Turning final)
Finale (Finale)
(Final)

## Slide 13: End of module Fin du module
You now need to study module 2
You will have a number of questions to answer in English based on module 2
Vous devez maintenant étudier le module 2. Vous aurez un certain nombre de questions en anglais portant sur le module 2.